| УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж ______________ А.И. Прокудин «____» ______________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ: Министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области ___________________ И.В. Шмидт «____» ___________________2016 г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж, учебный корпус

N ________________

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»

1.2. Адрес объекта:  630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 31

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – 4 этажа,  7452,1 кв. м

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет), 3436 кв. м

1.4. Год постройки здания 1941 - 1985 г., последнего капитального ремонта – 1985г., текущего – 2016г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017г., капитального - 2020г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - согласно Уставу, краткое наименование)  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 31,  Тел.: +7 (383) 266-00-81 (приемная),  +7 (383) 266-01-23 (учебная часть), e-mail: natt52@yandex.ru

1.8. Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 28,

адрес в интернете http://mintrud.nso.ru

Телефон приемной (383) 222-72-50

Телефон канцелярии (383) 222-99-89, факс (383) 227-13-83

e-mail: kanc@mintrud.nso.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  образование

2.2. Виды оказываемых услуг:  дневное очное, заочное  среднее профессиональное образование, дополнительной образование по видам, указанным в лицензии

2.3. Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5. Категории  обслуживаемых  инвалидов:

- инвалиды,  передвигающиеся  на коляске (К) -  (да, нет);

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) -  (да, нет);

- инвалиды с нарушениями зрения (С) -  (да, нет);

- инвалиды с нарушениями слуха (Г) -  (да, нет);

- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) -  (да, нет);

2.6. Плановая  мощность:

- посещаемость  (количество обслуживаемых в день) 975 чел.

- вместимость 975 чел.,

- пропускная способность 975 чел.

2.7. Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,  нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ст. метро "Октябрьская", "Речной вокзал".

Остановка транспорта: "Восход"

Автобус 5,6, 39,44, 59, 234

Троллейбус 7,8

Маршрутное такси 18,63,64

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 10-15 мин.,

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* Указывается один из вариантов:

А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; ДУ - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно; ВНД - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (С), ДЧ-И (К), ДП-И (О,Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К,С), ДУ(О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К,О,С), ДУ(Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У) |

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,  О,  С,  Г,  У) - доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан недоступным для инвалидов категорий К,С,О; доступным условно для категорий инвалидов У,Г.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание, в местах оказания услуг, санитарно-гигиенических помещениях. Особенные требования следует выполнить для путей эвакуации и туалетов,  разместив световые оповещатели.

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации и навигации на объекте (в том числе на прилегающей территории) с использованием контрастных информационных табличек, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом, тактильных схем, выделение ступеней и дверей на путях эвакуации контрастами, тактильных предупреждающих  на путях движения (лестницах), может быть достигнута частичная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Объект в большей части недоступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Объект имеет многочисленные перепады высот, скользкое напольное покрытие, разноуровневые ступени и др. Повысить условия доступности для категории инвалидов, использующих опорные устройства возможно путем проведения ремонтных работ по установлению  поручней на перепадах высот в коридорах и путях эвакуации, противоскользящего покрытия.

Для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках объект недоступен. В зоне первого этажа имеются некоторые элементы доступности (съезд, пандус), однако они не соответствуют нормативам, и даже больше являются опасными для самостоятельного использования.  Все помещения, находящиеся выше первого этажа недоступны для инвалидов на колясках. Отсутствуют подъемные устройства, пути движения имеют многочисленные перепады высот ( особенности здания, подвергавшегося неоднократной перестройке) в  виде лестниц, одиночных ступеней, высоких порогов,  Повысить условия доступности объекта для этой категории возможно путем оказания  ситуационной помощи персонала, а впоследствии проведения  поэтапных ремонтных работ в зоне первого этажа здания:

в связи с техническими сложностями,  существенными финансовыми затратами  по приведению к нормативным требованиям путей движения в здании, включая пути эвакуации, представляется целесообразным обустройство зоны обслуживания  на первом этаже, а также дополнительно помощь персонала на основе разработанного регламента действий сотрудников учреждения, непосредственно оказывающих образовательные услуги учащимся и сопровождающих процесс обучения;

- оснащение другой конструкцией пандуса  коридора первого этажа,  приведение в соответствие с нормативами съезда в холле;

- оснащение отдельного санитарно-гигиенического помещения (доступного туалета) на первом этаже.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонты, приобретение оборудования, организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы |
| 7. | Все зоны и участки | капитальный ремонт и текущий ремонты, приобретение оборудования, организационные мероприятия |

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ - согласно Плану адаптации ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - частичная доступность отдельных зон для всех категорий

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: органы строительного надзора

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), прилагается - нет

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта Российской Федерации – 03.05.2017г.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования N  __________ от "__" ___________ 2016 г.

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора по УПР Ремпель И.Я. ___________________

Члены комиссии:

Инженер по охране труда Коновалов А.М. _____________________

Начальник хозяйственной службы Бугров Г.В. ___________________

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Член НРООИК «ЦНЖ «ФИНИСТ» Львутина Ю.Э.__________________

СОГЛАСОВАНО:

Президент НРООИК «ЦНЖ «ФИНИСТ» Семенко В.Л.______________

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский

автотранспортный колледж

____________  А.И. Прокудин

«____» ______________2016 г.

АКТ

обследования объекта

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж, учебный корпус, учебный корпус

Новосибирск, Якушева, д.31

Комиссия в составе:

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора по УПР Ремпель И.Я.

Членов комиссии:

Инженер по охране труда Коновалов А.М.

Начальник хозяйственной службы Бугров Г.В.

От общественной организации
Львутина Ю.Э., член Совета НРООИК «Центр независимой жизни «Финист»

- ведомственная принадлежность объекта – Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области

- вид деятельности – образовательная

- форма собственности: государственная

- размещение объекта: учебный корпус по адресу: Новосибирск, Якушева, д.31

- количество обслуживаемых посетителей в день: 975

- функциональное назначение объекта: учреждение профессионального образования.

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

| №№ п/п | Элементы | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для МГН* | ФОТО | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Парковка для посетителей |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | не более 50 | Соответствует (с центральной стороны здания организована водителями стихийно). Для транспорта сотрудников во внутреннем дворе здания организована парковка | К, О |  | П.4.2.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Доля мест для автотранспорта инвалидов | % | 10 (но не менее 1 места) | 1 | К, О |  | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | м | 6х3,6 | отсутствие | К |  | П.4.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике |  | наличие | наличие | К |  | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание |
|  | - ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов) | м | 2,0 Допустимо 1,2 | более 2,0 | К |  | П.4.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | -указатели направления движения |  | наличие | отсутствуют | К, О, Г |  | П.4.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота бордюра | см | 5 | Более 5 | С |  | П.4.1.9. СП 59.13330.2012 |
|  | Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах |  | 1:12 Допускается 1:10 | отсутствие |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы | см | 80 50-60 | отсутствует | С |  | П.4.1.10. СП 59.13330.2012 |

#### Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | соответствует | К,О | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | на пути движения к основному входу имеется пешеходный переход, бордюр не имеет съезда для колясок | К,О | Обратиться в муниципальные органы с заявлением об организации съездов для инвалидных колясок в зоне на пешеходного перехода | Организационные мероприятия |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - | К,О | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - | К,О | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | Стоянка организована во внутреннем дворе учреждения, отсутствует разметка, отсутствует дублирующая табличка с телефоном специалиста, который окажет ситуационную помощь; отсутствуют указатели движения к доступному парковочному месту | К,О | Установить указатели движения к доступному парковочному месту; нанести разметку парковочного места в соответствии с нормативами; установить под информационным знаком «Стоянка для инвалидов» дублирующую табличку с телефоном специалиста, который окажет ситуационную помощь | текущий ремонт, организационные мероприятия |

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (О,Г), ДЧ-И (К), ВНД (С) |  |  | текущий ремонт, организационные мероприятия |

- ВХОДНАЯ ГРУППА

| №№ п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | ФОТО | Ссылка на пункт нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо / входная площадка |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | не менее 140 x200 или 150 х185 | 310х368 | К |  | П.5.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни (ограждение) |  | наличие | отсутствие | К, О, С |  | П.5.1.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | отсутствие | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Навес |  | наличие | наличие | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Лестница к входной площадке |  |  | Отсутствие Имеется небольшой перепад высот крыльца и тротуара - 5 см |  |  |  |
|  | Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 | - | О,С |  | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
|  | Высота ступени | см | от 12 до 15 | - | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина проступи | см | от 35 до 40 | - | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | - | О, С, Г |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц | - | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 | - | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие | отсутствие | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | - | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | отсутствие | О, С |  | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | Допустимо 85-92 | - | О, С |  | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | см | Не менее 30 | - | О, С |  | П.5.3.3 ГОСТ Р 51261 |
|  | Пандус |  | наличие | отсутствие |  |  |  |
|  | Ширина пандуса | см | Не менее 100 | - | К |  | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса | см | Не более 900 Не круче 1:20 (5%) | - | К |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150х150 | - | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие | - | К,О |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) | - | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 | - | К, О |  | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | - | К,О,С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой |  | наличие | - | С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) |  | наличие | отсутствие | К |  | П.4.1.14. СП 59.13330.2012 |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина х ширина | см | не менее 230х150 при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 | 175х295 | К |  | П.5.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 72 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 5 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Расположение маркировки на полотне двери | см | Не ниже 120 не выше 150 от земли | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 72 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 3 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Расположение маркировки на полотне двери | см | Не ниже 120 не выше 150 от земли | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |

#### Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Имеется небольшой перепад высот крыльца и тротуара | К | Сделать плавный съезд для колясок | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Отсутствует противоскользящее покрытие | Все категории | Обустроить противоскользящее покрытие | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Ширина дверных проемов, высота порогов не соответствует нормативам | К,О,С | При наличии финансовой возможности рекомендуется замена дверей входной группы на соответствующие нормативам двери | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | соответствует |  |  |  |

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К,С) |  |  | Текущий ремонт |

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (1  этаж)

(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

| №№ п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | ФОТО | Ссылка на пункт нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении | см | не менее 150 не менее 180 | 683х350 | К |  | П.5.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 | Соответствует | К,О,С |  | П.5.2.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): |  | наличие | отсутствие | К, О |  | П. 5.2.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола. | Колонны Проход между колоннами 240 | К,С |  | П.5.2.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | Не менее 90 | Внутренний вход (вертушка 61 см) дублирована проходом с распашной калиткой Ширина 100 | К,О,С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Лестницы (центральная в холле) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | Соответствует; площадка перед лестницей 140х500 | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | отсутствие | О,С |  | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | отсутствие | С |  | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | наличие | отсутствие | С |  | П.5.2.12 СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | Высота подъема -8-16 Ширина проступи - 31 | С |  | П.5.2.9. СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | отсутствие | О,С |  | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | - | О,С |  | П.5.2.15. СП 59.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) | - | О,С |  | П5.2.10. СП59.13330.2012 |
|  | - пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот до 20 см) | см | не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%) | Имеется съезд для колясок (уклон 10%) нижний край пандуса имеет перепад 5 см | К,О |  | П.5.2.13 СП 59.13330.2012 |
|  | Лестницы (в цокольный этаж) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 100-240 | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | отсутствие | О,С |  | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | отсутствие | С |  | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | наличие | отсутствие | С |  | П.5.2.12 СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | Высота подъема -10-22 Ширина проступи - 30 | С |  | П.5.2.9. СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | С одной стороны не до конца лестничного марша | О,С |  | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | - | О,С |  | П.5.2.15. СП 59.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) | - | О,С |  | П5.2.10. СП59.13330.2012 |
|  | - пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот до 20 см) | см | не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%) | Имеется съезд для колясок (уклон 10%) нижний край пандуса имеет перепад 5 см | К,О |  | П.5.2.13 СП 59.13330.2012 |
|  | Лифты |  | наличие | отсутствие |  |  |  |
|  | Лестница (центральная первого этажа) | см | 135 | соответствует |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 430 (от лестницы по напралению к коридорам имеются перепады высот в виде одиночных ступеней высотой 16 см; заужение пути движения между лестницей и выходами в коридоры 75 см; открытый проем – 158 см) | К,О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | отсутствие | О,С |  | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | отсутствие | С |  | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | наличие | отсутствие | С |  | П.5.2.12 СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | Наличие (16 –высота, 30- ширина проступи) | С |  | П.5.2.9. СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | с одной стороны | О,С |  | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | - | О,С |  | П.5.2.15. СП 59.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) | - | О,С |  | П5.2.10. СП59.13330.2012 |
|  | - пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см) | см | не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%) | Отсутствие * имеются аппарели не являющиеся пандусом, загромождают пути эвакуации | К,О |  | П.5.2.13 СП 59.13330.2012 |
|  | Пути эвакуации (1этаж левое крыло 1 выход) |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | наличие | отсутствие | С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 75 (две створки 148) | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 12 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Пути эвакуации (1этаж левое крыло 2 выход) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 166-172 (высота ступеней-17, ширина проступи -30; площадка с перепадом высот 310х78) | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | наличие | отсутствие | С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 90 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 5 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 78 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 2 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Пути эвакуации (1 этаж из лаборатории технического обслуживания ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | наличие | Контраст слабый | С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 79 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | - | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 67 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | - | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 55 | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Пути эвакуации (со второго этажа над лабораторией технического обслуживания; размещается библиотека, учебные аудитории) |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | наличие | отсутствие | С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 88 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 15-25 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 143 (высота ступеней 18-20, ширина проступи – 28) | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | Распашные (тамбур 200х130) |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 75 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 5 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 100 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 10-17 (имеется крыльцо из двух ступеней разной геометрии, не дублированных пандусом, поручнями) | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Пути эвакуации со 2,3,4 этажей недоступны для МГН, имеют не соответствующие нормативам параметры: отсутствие контрастного оформления дверных проемов, высокие пороги, выход на улицу на открытые металлические лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница (2 этаж) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 173 На подходе к лестнице имеется съезд (уклон 6%) | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | отсутствие | О,С |  | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | отсутствие | С |  | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | наличие | Отсутствие, контраст недостаточный | С |  | П.5.2.12 СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | высота-15, ширина проступи-45-50 | С |  | П.5.2.9. СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | С одной стороны | О,С |  | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | 110 | О,С |  | П.5.2.15. СП 59.13330.2012 |
|  | Лестница (3 этаж межэтажная) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 138 243 | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | отсутствие | О,С |  | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | отсутствие | С |  | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | наличие | Отсутствие | С |  | П.5.2.12 СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | Наличие, высота-15, ширина проступи-30 | С |  | П.5.2.9. СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | С одной стороны, частично с двух сторон, прерывающиеся | О,С |  | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | 88 | О,С |  | П.5.2.15. СП 59.13330.2012 |
|  | Лестница (4 этаж межэтажная) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 90 На | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | отсутствие | О,С |  | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | отсутствие | С |  | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | наличие | Отсутствие | С |  | П.5.2.12 СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | высота-26, ширина проступи-27 | С |  | П.5.2.9. СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | С одной стороны | О,С |  | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | 83 | О,С |  | П.5.2.15. СП 59.13330.2012 |
|  | Коридор (цокольный этаж) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении | см | не менее 150 не менее 180 | 200 Имеется перепад высот в виде ступеней (высота -22, ширина проступи – 45) | К |  |  |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | Не менее 90 | 133 Порог 4 | К,О,С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Коридор (1 этаж от главного входа направо) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении | см | не менее 150 не менее 180 | 228 Имеется перепад высот в виде двух ступеней (высота – 16-18, ширина проступи - 24), дублированных пандусом (уклон 8,9%; ширина 90; отсутствуют поручни, защитные колесоотбойники, противоскользящее покрытие; верхняя площадка перед пандусом 90х90) | К |  |  |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | Не менее 90 | 151 133 (проход между лестницей и стеной 88) | К,О,С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Коридор (2 этаж) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении | см | не менее 150 не менее 180 | 240 и более | К |  |  |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | Не менее 90 | 127 Имеется перепад высот в виде съезда (уклон 9,8) | К,О,С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Коридоры 2, 3,4 этажей по ходу движения имеют параметры не соответствующие нормативам: заужение путей, перепады высот в виде лестниц, одиночных ступеней (не всегда оснащенных поручнями), высоких порогов, узких дверей |  |  |  |  |  |  |

#### Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | из фойе 1 этажа выходы к коридорам имеют перепады высот (ступени), частично оснащены ненормативными пандусами, поручнями; коридоры на всех путях движения всех этажей имеют перепады высот в виде ступеней, лестниц разной конфигурации и геометрии, не дублированных пандусами, подъемными устройствами (особенно левая сторона здания), а также сложную навигацию к различным помещениям, лестницам, путям эвакуации | К,О,С | Технические решения по приведению к требованиям нормативов путей движения невозможны без значительных финансовых и технических затрат; отработать регламент оказания ситуационной помощи инвалидам сотрудниками учреждения | Организационные мероприятия |
| 3.2 | Лестницы (внутри здания) | есть |  |  | Межэтажные лестницы в здании не дублированы подъемными устройствами или пандусом (конструктивно не предусмотрено); отсутствует контрастная маркировка ступеней, отсутствует тактильное предупреждающее покрытие; перепады высот (ступени) на первом этаже, частично оснащены ненормативными пандусами, поручнями | К,О,С | На путях движения МГН (первый этаж) перепады высот в виде лестниц оснастить поручнями (там где их нет); нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени, а также опасных боковых окончаний лестниц; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи | текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть (1 этаж) |  |  | На входе в фойе имеется съезд для колясок, нижний край пандуса имеет перепад, превышающий нормативный; на путях движения первого этажа имеется ненормативный пандус (отсутствуют поручни, защитные колесоотбойники, противоскользящее покрытие; верхняя площадка перед пандусом не соответствует нормативу) |  | При наличии финансовой возможности привести к требованиям нормативов край съезда для колясок в фойе (либо оснастить иной конструкцией съезда); привести пандус первого этажа к нормативным требованиям (смонтировать поручни, защитные колесоотбойники, противоскользящее покрытие); при наличии финансовой возможности оснастить лестницу другой конструкцией пандуса (по ширине всего коридора с учетом нормативов уклона) | Текущий ремонт |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Большинство дверей не соответствуют нормативам (узкие), оснащены высокими порогами | К,О,С, | На путях движения в зоне организации доступного учебного пространства (1 этаж) привести к требованиям нормативов двери (при наличии финансовой и технической возможности демонтировать высокие пороги, расширить дверные проемы); до проведения ремонтных работ отработать регламент оказания помощи персоналом по преодолению высоких порогов, узких дверей и проемов | текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН (перепады высот в виде лестниц, отсутствие поручней на лестницах, ведущих к эвакуационным выходам, высокие пороги дверей; пути эвакуации не оснащены световыми оповещателями для посетителей с нарушениями слуха) | К,О,С, Г,У | установить опорные поручни на лестницах, ведущих к эвакуационным выходам (1 этаж); пути эвакуации оснастить световыми оповещателями для посетителей с нарушениями слуха; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН | Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия |

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД (К,С), ДУ(О,Г,У) |  |  | текущий ремонты, приобретение оборудования, организационные мероприятия |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

| №№ помещений | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | ФОТО | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цокольный этаж |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок (гардероб) |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | Не выше 85 | 115 | К |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина зоны обслуживания | см | Не менее 100 | менее 100 | К |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
|  | Столовая (1 этаж) |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 67 (вторая сворка закрыта, запорные устройства закрашены краской) Имеется внутренний проход в зал – ширина 170 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 0,014 | 4 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Площадь обеденного зала | кв.м. | Не менее 3 на 1 место | наличие | К, О,С |  | П.7.4.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода около прилавка зоны раздачи | см | Не менее 90 | 68 | К,О,С |  | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Высота стола (не менее одного) | см | 65-70 | 74 (высота стола для грязной посуды 84) | К |  | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между столами | см | 120 | 84 | К,О,С |  | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Стойка прилавка зоны раздачи: ширина столешницы высота столешницы | см | 160 85 | Более 160 с перемещением 81 | К |  | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота размещения оборудования высота раковины высота сушилки для рук вешалка для одежды | см | не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола | 80 146 - | К,О,С |  | П. 5.4.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Спортивный зал |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90 | 105 (56 одна створка) *по ходу движения к залу имеется перепад высот в виде лестницы | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 0,014 | 10 (в зале имеются перепады высот в виде ступеней) | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Раздевалка |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90 | 57 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 0,014 | 12 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота размещения оборудования вешалка выключатели, электророзетки | см | не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола не более 0,8 м от уровня пола | 180 | К,О,С |  | П. 5.4.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Медпункт |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | 90 | 87 (имеется внутренний проход менее 80) | К |  |  |
|  | - высота порога | см | не более 0,014 | 4-7 | К,О,С |  |  |
|  | Библиотека |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери ширина в свету | см | не менее 90 | Менее 90 (на момент осмотра была закрыта) | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | пороги | см | не более 1,4 | 2 | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | высота стойки библиотекаря | см | 85 | - | К,О |  |  |
|  | Высота картотечного шкафа, шкафа для читательских формуляров | см | 85 | - | К,О |  |  |
|  | Актовый зал | ед. |  |  | К, О |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету из коридора | см | 90 | 86 Порог 20 см | К |  |  |
|  | Доля мест для инвалидов на креслах-колясках: | ед. | В зале на 50 - 150 мест - 3 - 5 мест; в зале на 151 - 300 мест - 5 - 7 мест; в зале на 301 - 500 мест - 7 - 10 мест; в зале на 501 - 800 мест - 10 - 15 мест | 0 | К |  | П.7.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Продольный уклон в зале | % | не более 1:12 (8%) | Имеется - 5%, также имеются проходы-съезды в зал (14%,15%) | К |  | П. 7.6.2.СП 59.13330.2012 |
|  | ширина прохода к месту колясочников | см | не менее 120 | ширина прохода к предполагаемому месту для колясочников 164 | К |  |  |
|  | Проход к сцене Высота сцены (проход ступени, отсутствуют поручни) |  |  | 150 100 |  |  |  |
|  | 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебные аудитории (большинство учебных аудиторий имеют похожую геометрию пространства: узкие дверные проемы и высокие пороги, проходы между оборудованием и мебелью, требующие перестановки для организации доступных мест для инвалидов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Лаборатория |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина в свету | см | не менее 90 | 68 | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | пороги | см | не более 1,4 | 16 | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между партами | см | 90-140 | - | К,О |  | П.4.7. СП 138.13330.2012 |
|  | Кабинет химии |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина в свету | см | не менее 90 | 82 | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | пороги | см | не более 1,4 | 10 | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между партами | см | 90-140 | Менее 90 | К,О |  | П.4.7. СП 138.13330.2012 |
|  | Лаборатория технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина в свету | см | не менее 90 | 79 | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | пороги | см | не более 1,4 | 20 Имеется уклон 16,2% | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между партами | см | 90-140 | 113 | К,О |  | П.4.7. СП 138.13330.2012 |
|  | Лаборатория производственного обучения |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина в свету | см | не менее 90 | 54, 80 | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | пороги | см | не более 1,4 | 5 | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между партами | см | 90-140 | - | К,О |  | П.4.7. СП 138.13330.2012 |
|  | Другие учебные аудитории и кабинеты имеют аналогичные параметры |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,3,4 этажи Учебные аудитории (большинство учебных аудиторий имеют похожую геометрию пространства: узкие дверные проемы, требующие открывания второй створки двери и высокие пороги, проходы между оборудованием и мебелью, требующие перестановки для организации доступных мест для инвалидов) |  |  |  |  |  |  |

#### Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Большинство учебных аудиторий имеют похожую геометрию пространства: узкие дверные проемы (при двухстворчатых дверях требующие открывания второй створки, высокие пороги, недостаточная ширина проходов между оборудованием и мебелью, требующие перестановки для организации доступных мест для инвалидов. | К,О | Обустроить одну или несколько (при наличии технической возможности) аудитории для занятий с учетом особенностей посетителей на колясках в зоне первого этажа (демонтаж порогов, расширение дверных проемов); отработать регламент предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов на колясках | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Доступ в столовую (первый этаж) имеется, однако дверной проем при одной открытой створке не соответствует нормативам доступности, требуется замена дверей (до ремонтных работ - дополнительное открывание второй створки), демонтаж порога; требуется выделение зоны в столовой для размещения посетителей на колясках; Имеются барьеры на путях движения (находятся выше первого этажа) в спортивный зал, актовый зал, библиотеку (перепад высот в виде лестниц, высоких порогов, узких проходов). Технические решения в обеспечении доступности для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках невозможны без существенных финансовых затрат и технических решений. | К,О,С | При наличии финансовой и технической возможности демонтировать порог и заменить дверь в столовую в соответствии с нормативами. До проведения ремонтных работ отработать регламент для персонала с целью оказания ситуационной помощи посетителям с инвалидностью путем открывания при необходимости второй створки двери и преодолению порога; выделить места для инвалидов в зале для размещения посетителя на коляске. | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть |  |  | Не соответствует. Доступ к гардеробу отсутствует, находится в цокольном этаже Зона раздачи пищи в столовой не соответствует условиям доступности (узкий проход) | К,О,С | отработать регламент для персонала с целью оказания ситуационной помощи в гардеробе и стооловой; выделить помещение в зоне первого этажа для хранения верхней одежды инвалидов | организационные |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ВНД (К,О,С), ДУ(Г,У) |  |  | Текущий ремонт, организационные мероприятия |

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помеще ний | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | ФОТО | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
|  | Мужской |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения на высоте | см | Наличие 135 | отсутствие | К, О,С,Г |  | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 | 60 проем 2- 60 | К |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Пороги |  |  | 10, 15 Проем - 15 |  |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень | см | не менее 130х 85 см 75-85 см наличие | наличие 82 отсутствие |  |  | П. 5.3.3., 5.4.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Сушилка для рук | см | Не более 80 | 132 | К,О |  | П.5.4.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема |  | не менее 1 ед. не менее 90 см | 3 (2 писсуара) 71 | К, О |  | П. 5.3.2., 5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | габариты кабины в общей уборной | см | Не менее 165 х 180 | 90х120 (ширина двери 60; имеется ступени к унитазу (чаша «Генуя) -высота 21) | К |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | -опорные поручни* |  | наличие | отсутствие | К, О |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |  | наличие | отсутствие |  |  | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Туалет |  |  |  |  |  |  |
|  | женский |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения на высоте | см | Наличие 135 | отсутствие | К,О,С,Г |  | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 | 60 | К |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Пороги |  |  | 6 |  |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень | см | не менее 130х 85 см 75-85 см наличие | наличие 85 наличие |  |  | П. 5.3.3., 5.4.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Сушилка для рук | см | Не более 80 | отсутствие | К,О |  | П.5.4.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема |  | не менее 1 ед. не менее 90 см | 3 71 | К,О |  | П. 5.3.2., 5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | габариты кабины уборной | см | Не менее 220х250 | 90х120 | К |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | -опорные поручни* |  | наличие | отсутствие | К, О |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |  | наличие | отсутствие |  |  | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Имеется мужской туалет в зоне первого этажа и женский - в зоне 2 этажа. Не доступны для инвалидов на колясках. | К,О,Г | При наличии финансовой и технической возможности обустроить отдельный санузел, доступный для инвалидов в соответствии с нормативами | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У) |  |  | Капитальный ремонт |

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помеще ний | Наименование элементов объекта | Еди- ницы измерения | Норматив | Фактичес- кая величина | Для категорий МГН* | ФОТО | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах) |  | наличие | наличие | С,У |  |  |
|  | Визуальная информация на контрастном фоне |  | наличие | наличие | С |  | П.5.5.4 ;5,5.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Размещение на высоте | см | не ниже 150 не выше 450 от пола | имеется | К, С |  | П.5.5.4 СП 59.13330.2012 |
|  | Высота прописных букв | см | не менее 7,5 | не системно | С |  | П.6.8.3 ГОСТ Р51671 |
|  | Указатели, пиктограммы: |  |  | не системно | С,У |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | не более 250 от пола | отсутствие | К, С |  | П. 6.12 ГОСТ Р51671 |
|  | Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения* | см | 20 х 20 10 Х 10 | - | Г,О,К |  | П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131 |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля |  | наличие | отсутствие | С |  | П.6.16 ГОСТ Р 51671 |
|  | -высота размещения | см | 120-160 | - | С |  | П.6.18 ГОСТ Р51671 |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа |  | наличие | отсутствие | С |  | П.7.1.8. СП 59.13330.2012 |
|  | Надписи и знаки для идентификации помещений* |  | наличие | имеется, не системно |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | не выше 150 | - | С,У |  | П.6.21.4 ГОСТ Р51671 |
|  | Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства. |  | наличие | отсутствие | С,Г |  | П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012 |

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

#### Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Имеются таблички зон, кабинетов, (иногда разношрифтовые); отсутствуют световые оповещатели для глухих посетителей в случае ЧС | К,О,С,Г,У | При наличии финансовой возможности изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания услуг, кабинетов с более крупным шрифтом (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный); при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; установить световые оповещатели на путях эвакуации | Текущий ремонт, работы по изготовлению табличек, указателей |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | По всему зданию отсутствует система напольных тактильных предупреждающих перед опасными участками (лестницами) для слепых посетителей, отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, отсутствует мнемосхема (тактильный план здания) |  | Первоначально рекомендуется выделить контрастами края ступеней и опасных участков на лестницах, оснастить ступени противоскользящим покрытием. Рекомендуется при наличии финансовой возможности установить напольные тактильные предупреждающие перед опасными участками (лестницами); изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа | Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы |

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С) |  |  | Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы |

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

| СОГЛАСОВАНО: Президент Новосибирской региональной общественной организации инвалидов – колясочников «Центр независимой жизни «Финист» __________ Семенко В.Л. «___» ____________________2016г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж ____________ А.И. Прокудин «____» ______________2016 г. |
| --- | --- | --- |

План адаптации для МГН объекта

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»

на период 2016 г. – 2020 г.

| № | Наименование мероприятий | Категории МГН | Вид работы | ЭТАП работы | Необходимое финансирование, руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения паспортизации (анкетирования, обследования) объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов | К,О,С,Г,У | Документация | 1 | 30 369 | 2016 | А.М. Коновалов |
|  | Разработка регламента действий персонала при предоставлении услуг МГН | К,О,С,Г,У | Документация | 1 | 5 000 | 2016 | А.М. Коновалов |
| 1.2. | Обучение работников учреждения приемам оказания помощи инвалидам на объекте | К,О,С,Г,У | Мероприятие | 1 | 2500 (1 человек) | 2016 - 2017, по мере необходимости | А.М. Коновалов |
|  | Приобретение технических средств адаптации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сантехническое оборудование, в том числе крючки для тростей, костылей | К,О | Оборудование | 2 | 25 000 | 2018-2020 | Г.В. Бугров |
| 2.2. | Свето-звуковое оборудование для оповещения в ЧС | С,Г | Оборудование | 2 | 160 000 | 2017-2018 | Г.В. Бугров А.М. Коновалов |
| 2.3. | Противоскользящее покрытие | С | Оборудование | 2 | 15 000 | 2019-2020 | Г.В. Бугров |
| 2.4. | Опорные поручни для лестниц, в том числе на путях эвакуации | О,С | Оборудование | 2 | 30 000 | 2017-2018 | Г.В. Бугров |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Обращение в муниципальные органы с заявлением об организации съездов для инвалидных колясок в зоне пешеходного перехода | К | документация | 1 |  | 2016 | А.И. Прокудин |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входной группы | К,О, | ремонт | 2 | 150 000 | 2017-2020 | Г.В. Бугров |
| 3.3. | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка поручней, противоскользящего покрытия на лестницах, контрастных окончаний ступеней | К,О | ремонт |  | 36 000 | 2017-2020 | Г.В. Бугров |
|  | Ремонт пандуса, съездов | К.О | ремонт | 2 | 50 000 | 2017-2020 | Г.В. Бугров |
| 3.4. | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение дверных проемов, демонтаж порогов в учебных аудиториях первого этажа | К,О | ремонт |  | 55 000 | 2017-2018 | Г.В. Бугров |
| 3.5. | По санитарно–гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение доступной кабины для инвалидов в зоне первого этажа | К,О | ремонт |  | 700 000 | 2018-2020 | Г.В. Бугров |
| 3.6. | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение помещений визуальной, тактильной информацией, включая изготовление мнемосхемы (тактильного плана), информационной таблички с телефоном для вызова помощника в зоне парковки, информирующие таблички для помещений 1 этажа, дублированные шрифтом Брайля | К,О,С,Г,У | услуги | 2 | 35 000 | 2017-2020 | Г.В. Бугров А.М. Коновалов |

| Состояние доступности для объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на начало планового периода | ВНД | ВНД | ВНД | ДУ | ДУ |
| По завершении 1-го этапа плана адаптации | ВНД | ВНД | ВНД | ДЧ | ДЧ |
| По завершении 2-го этапа плана адаптации | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП |